## Slide 1: Technologia EON
Prezentacja

## Slide 2: Autorzy
Michał Hawryszko
Tomasz Najda
Krystian Powójski
Ahn Tuan Nguyen

## Slide 3: Elastic Optical Network
Technika transmisji danych dla medium, jakim jest światłowód
Dzieli pasmo na szczeliny o stałej szerokości spektralnej np. 12.5, 6.25 GHz, w których lokowane jest połączenie optyczne
Dla jednego połączenia jest możliwe zajęcie kilku szczelin w zależności od porządanej przepływności bitowej, modulacji oraz rodzaju siatki częstotliwości
W odróżnieniu od DWDM (odstęp międzykanałowy 50 GHz), drobnoziarnistość siatki pozwala efektywniej wykorzystać dostępne pasmo
Pomiędzy połączeniami istnieje ustalona liczba pustych szczelin, zwanych Pasmem ochronnym. Dzięki temu, zmniejszone jest prawdopodobieństwo wystąpienia interferencji połączeń.

## Slide 4: Elastic Optical Network
Powyższa ilustracja pokazuje sposób działania pasma ochronnego oraz różnorodności zajmowanych szczelin przez sygnały w zależności od potrzeb/wymogów.

## Slide 5: Założenia implementacyjne
Cloud – odpowiada tylko za przekierowanie sygnału
Manager – posiada informacje o stanie łączy i węzłów, oraz może w nie ingerować.
Client – nie posiada żadnej informacji o sieci, ani o tym co się w niej dzieje, może wysłać żądanie udostępnienia szczelin w celu wysłania sygnału danych.
Network Node – nie posiada informacji o topologii sieci, zajmuje się komutowaniem sygnału
Agent – odpowiada za komunikację z Manager’em oraz wykonywanie jego poleceń.
Poszczególne elementy sieci są od siebie niezależne

## Slide 6: Założenia
Poszczególne elementy sieci są niezależne,
Sieć jest przezroczysta dla klienta,
Chmura reprezentuje sieć kablową – odpowiada tylko za forwardowanie sygnału,
Węzły nie mają informacji o topologii sieci,
Pomiędzy klientem, a węzłem sieciowym przesyłany jest sygnał „szary”,
Pomiędzy węzłami sieciowymi przesyłany jest sygnał „kolorowy”,
Zarządca ma wgląd do pól komutacyjnych węzłów za pośrednictwem Agenta – może sprawdzać ich stan, zestawiać i usuwać,
Konfigurację odpowiednich elementów wczytujemy z plików konfiguracyjnych

## Slide 7: Model sieci
Manager
Client
Client
Client

## Slide 8: Płaszczyzna transportu
Informacja użytkowa transportowana pomiędzy węzłem klienckim, a węzłem sieciowym wykorzystując porty klienckie i sygnał „szary”,
Informacja charakterystyczna transportowana pomiędzy węzłami sieciowymi wykorzystując porty sieciowe i sygnał „kolorowy”,
Transponder dokonujący konwersji sygnału „szarego” na sygnał kolorowy znajduje się w węźle sieciowym,
Długość każdego łącza wynosi 5km,
Stosowane modulacje to: BPSK, QPSK, 8QAM, 16QAM – ustawione od największej odporności i największego wymaganego pasma,
Wybór nieodpowiedniej modulacji skutkuje wystąpieniem błędów w odczycie informacji użytkowej,

## Slide 9: Płaszczyzna zarządzania
Zarządca komunikuje się z Agentami węzłów za pomocą odpowiednich komend,
Za pomocą komendy GET pobiera aktualną tablicę komutacji w węźle,
Za pomocą metody SET zestawia ze sobą odpowiednie porty: kliencki – kliencki, kliencki – sieciowy, sieciowy – kliencki oraz sieciowy – sieciowy,
Zestawienie komutacji polega na wyspecyfikowaniu z jakiego portu, z jakiej nośnej oraz ile szczelin sygnał ma zostać skierowany odpowiedni port i odpowiednią nośną
Wykorzystując komendę DELETE Zarządca może usuwać połączenia komutacyjne – jedno wybrane lub wszystkie w danym węźle sieciowym

## Slide 10: Koniec
Dziękujemy za uwagę !