## Slide 1: Technologia EON
Prezentacja

## Slide 2: Autorzy
Michał Hawryszko
Tomasz Najda
Krystian Powójski
Ahn Tuan Nguyen

## Slide 3: Założenia implementacyjne
Cloud – odpowiada tylko za przekierowanie sygnału
Manager – posiada informacje o stanie łączy i węzłów, oraz może w nie ingerować.
Client – nie posiada żadnej informacji o sieci, ani o tym co się w niej dzieje, może wysłać żądanie udostępnienia szczelin w celu wysłania sygnału danych.
Network Node – nie posiada informacji o topologii sieci, zajmuje się komutowaniem sygnału
Agent – odpowiada za komunikację z Manager’em oraz wykonywanie jego poleceń.
Poszczególne elementy sieci są od siebie niezależne

## Slide 4: Założenia
Poszczególne elementy sieci są niezależne,
Sieć jest przezroczysta dla klienta,
Chmura reprezentuje sieć kablową – odpowiada tylko za forwardowanie sygnału,
Węzły nie mają informacji o topologii sieci,
Pomiędzy klientem, a węzłem sieciowym przesyłany jest sygnał „szary”,
Pomiędzy węzłami sieciowymi przesyłany jest sygnał „kolorowy”,
Zarządca ma wgląd do pól komutacyjnych węzłów za pośrednictwem Agenta – może sprawdzać ich stan, zestawiać i usuwać,
Konfigurację odpowiednich elementów wczytujemy z plików konfiguracyjnych

## Slide 5: Model Sieci
Cloud
Manager
Client
Client

## Slide 6: Płaszczyzna transportu
Informacja użytkowa transportowana pomiędzy węzłem klienckim, a węzłem sieciowym wykorzystując porty klienckie i sygnał „szary”,
Informacja charakterystyczna transportowana pomiędzy węzłami sieciowymi wykorzystując porty sieciowe i sygnał „kolorowy”,
Transponder dokonujący konwersji sygnału „szarego” na sygnał kolorowy znajduje się w węźle sieciowym,
Długość każdego łącza wynosi 5km,
Stosowane modulacje to: BPSK, QPSK, 8QAM, 16QAM – ustawione od największej odporności i największego wymaganego pasma,
Wybór nieodpowiedniej modulacji skutkuje wystąpieniem błędów w odczycie informacji użytkowej,

## Slide 7: Płaszczyzna zarządzania
Zarządca komunikuje się z Agentami węzłów za pomocą odpowiednich komend,
Za pomocą komendy GET pobiera aktualną tablicę komutacji w węźle,
Za pomocą metody SET zestawia ze sobą odpowiednie porty: kliencki – kliencki, kliencki – sieciowy, sieciowy – kliencki oraz sieciowy – sieciowy,
Zestawienie komutacji polega na wyspecyfikowaniu z jakiego portu, z jakiej nośnej oraz ile szczelin sygnał ma zostać skierowany odpowiedni port i odpowiednią nośną
Wykorzystując komendę DELETE Zarządca może usuwać połączenia komutacyjne – jedno wybrane lub wszystkie w danym węźle sieciowym

## Slide 8: Koniec
Dziękujemy za uwagę !